## Slide 1
卓越平台售后手册

## Slide 2
售后人员的基本要求
1、要有服务意识，服务态度要求温和、礼貌、乐观、乐意服务，正常的礼貌用语不可少 “您稍等、谢谢、不客气，应该的，”
2、响应速度要快，一般收到消息后，1分钟内回复 “稍等、收到、好的、稍等我们查下、稍等我们看下 ” 等这种快速接待语，然后再去按流程处理问题
3、当同时有多个客户有问题时，要先回复快速接待语先响应客户，然后再一个个去处理，处理的优先给是：整体故障、单个故障、拨打不了、注册不了、修改帐号、调整配置 、 其它
4、当遇到开户、关户、删除帐号时，一定要先和对应客户的销售确认后再操作，其它删除帐号的先操作关闭，删除需要由上级审批后才可按删除流程执行删除，未得到审批的禁止删除。
5、每周五下班时发邮件提交周报给上级，周报内容应包含这周的工作内容、学习内容，下周的学习计划、计划完成的工作（可计划的部分），提交自己的工作总结文档（问题处理步骤、问答、学习心得、客户统计情况等）。
6、对于安排的学习任务、工作任务要100%执行

## Slide 3
sip号注册

## Slide 4
终端类型介绍：软电话、websip、IP话机、IAD网关（软电话还有其它类型，IP话机、IAD网关为硬件sip终端，详见对应厂家操作手册）
软电话
IP话机
IAD网关

## Slide 5
SIP软电话配置
1、打开安装好的软电话---点击下拉菜单（下图红框所示）---添加账号
2、配置SIP账号（下图所示），然后点击保存
账号名：坐席SIP号
SIP服务器：分配的服务器IP和端口
SIP代理：留空
用户名：坐席SIP号
域 名：同SIP服务器值
登录名：坐席SIP号
密 码：分配的SIP密码
显示名称：留空
语音信箱号码：留空
拨号前缀：留空
拨号方案：留空
加密媒体：禁用
透 传：优先用TCP，如效果不好可改用udp
公共地址：自动
刷新注册：120 保持在线：15
勾选 允许IP重写
3、查看注册状态：下图左下角图标为绿色，文字
为在线，说明是正常在线状态，可以开始工作了

## Slide 6
SIP软电话使用注意事项
1、呼叫时如出现 的提示，软电话未检测到音频设备，可以检查下耳麦设备或插孔，
解除上面提示后，可以在软电话上拨打号码9196测试音频设备是否正常，拨打后如能听到自己说话的回声为正常
2、如果api外呼时，不想每次都点接听，需要软电话自动接听，可以点这里设置：
3、如出现 时，此时无法接听来电和api外呼来电，需要再次点 DND 按钮恢复正常
4、如配置帐号后，状态不是在线的，而是灰色 ，此时需要检查下帐号配置数据是否正确
5、软电话此处可以自行调整扬声器和麦克风音量：
6、如要设置音频编解码、回声消除（勾选EC）等，可以在下拉菜单---设置里进行配置

## Slide 7
注册不了解决步骤
解决步骤： 1、确保平台里有对应的sip号，并且状态为开通，平台的密码和帐号无误 2、检查客户注册信息填写的是否正确，帐号和密码与平台是否一致 3、如刚修改为sip密码或状态刚从关闭改为开通，要等2分钟左右才会生效 4、切换udp、tcp注册协议测试下，看能否成功 5、自己使用此帐号在本地注册是否可以成功 6、如果是ip话机或IAD网关，开启rport功能或动态NAT功能试下 7、更换终端、网络环境、电脑终端等注册测试下 8、用客户端电脑ping 我们sip服务器地址，查看联通情况和延时情况

## Slide 8
平台架构-常用
坐席系统
(呼叫中心）
td调度
中继中转
线路供应商平台
第三方平台
外呼

## Slide 9
坐席系统
(呼叫中心）
td调度
中继中转
线路供应商平台
第三方平台
呼入
平台架构-常用

## Slide 10
平台架构-个别
坐席系统
(呼叫中心）
线路供应商平台
第三方平台
外呼或呼入

## Slide 11
线路属性或叫线路规则：
频次：24小时3次 （指同一被叫24小时只能打3次）
盲区：新疆、西藏 （指这两个地区的号码拨打不通）
靓号（尾号）：AAAA、ABCD、DCBA （被叫号码尾号为此排列的拦截）
黑名单：2级 （线路商自己的等级划分）
时间段：早8晚9 （指在此时间内可以呼叫，其它时间段禁止任何呼叫）
超频：就是被叫呼叫次数太多拦截了
黑名单拦截：就是被叫是黑名单，拦截了，不让呼叫
投诉：出了投诉，就是被叫投诉到工信部了，一般是说给他打骚扰电话了
质检：线路商一般开的有通话质检功能，如果有骂人或不正常的沟通出现时，会被质检出来
被叫运营商拦截：就是我们的线路正常，呼叫到被叫运营商了，比如被叫号码是中国移动的，就是呼叫到移动了，但是移动拦截了，不是线路拦截
接听率：呼叫总数除以接听总数，接听率高代表线路资源好或客户资料资源好
标记：骚扰、诈骗、广告推销标记，是指用户手机上的手机管家对来电号码的标记，不同品牌的手机，手机管家不同，标记会分多个平台分布
线路上的专用语和特性解读

## Slide 12
客户特性解读
终端客户： 销售直接签订的客户
渠道客户：销售的渠道或代理商签订的的客户
客户归属的销售人
线路提供者：使用的线路是谁提供的
线路最终提供者：最终线路商
1、线路提供者是渠道商时，线路问题直接在客户群里@渠道的线路负责人处理即可，客户在群里的说的话要感觉和线路的人是同事，而不是两家公司，关闭或开通帐号牵涉线路时，要让线路方确认，没问题我们再操作
2、卓越或浩驰提供线路时，查到是线路问题后，找我们的线路供应商群去处理问题，完事后回复客户
3、线路提供者是客户自己时，我们只负责查记录判断故障点，为线路时，让客户解决线路问题
在了解客户时，一定要了解客户归属、终端/渠道、线路提供者这三方面的信息

## Slide 14
呼入故障处理
外呼拨打不了
用被叫号码查td记录
用被叫查外呼记录（坐席系统），看呼叫状态
分析td呼叫记录
无记录时，坐席系统平台问题
有记录时，td平台或线路商问题
无呼叫记录时，
是客户端问题，
检查坐席的注册状态、客户端配置数据、
重启终端设备等
呼叫状态为主叫未接时，一般是api呼叫或在系统里发起呼叫，客户端没有接听，排查客户端注册状态、配置数据和注册周期、保活、传输协议等参数，还可以查使用的坐度web帐号与软电话的sip帐号是否对应
呼叫状态为被叫未接时，td平台又没有收到记录，说明是坐席系统和td平台之间的对接出了问题，可以查下坐席系统的路由xml配置，数据是否正常，是否reloadxml
td记录结果为非通过或改写主被叫、出局网关异常时，
td平台问题，检查td路由和网关的配置数据
配置正常，总时长为0时，基本是线路拦截了
总时长很多为10、15秒，挂断码为408时，一般是线路商超时未处理
还可以以主叫、路由名称、网关名称查对应类型呼叫的多个记录呼叫情况来辅助判断问题：
此类型近期呼叫都不行，那就是此分类的整体故障
整体故障在td配置正常时，就是线路问题
接通率问题，部分呼叫的挂断码和总时长一样，应该是线路的规则，可以让线路查原因
外显号码标记问题，处理方法下掉外显号码、定期清洗标记
td平台问题
此三项基本为线路商平台的问题

## Slide 16
来电故障处理
来电接不到
用主叫号码查td记录
直接找线路商查询解决
看结果的值
无记录时，线路商问题
有记录时，td平台或坐席系统问题
td平台配置问题，检查td路由配置
无来电记录，检查xml配置
有来电记录，无转接坐席，检查坐席的转接配置、转接规则
平台有多种来电xml配置，请按用户需求做对应来电的xml配置
结果为非通过时
结果为通过，且出局网关是对应坐席平台时，坐席系统的问题
td平台配置问题，检查td路由和网关配置
结果为通过但出局网关不正常时
查坐席系统中的来电记录

## Slide 18
1、听不到声音 要有问题的被叫号码，查询通话记录，听录音，看看录音里主叫和被叫的声音是否正常， a如坐席的声音没有，检查坐席耳麦和软电话配置， b如用户的声音没有，说明线路侧都没有把声音送过来，让线路供应商检查， c如果录音里声音都有，客户侧有问题让线路查，坐席侧有问题让坐席查耳麦和配置 2、声音断断续续 要问题的被叫号码，查询通话记录，听录音，看看录音里主叫和被叫的声音是否正常. a如坐席的声音有问题，检查坐席网络（网络要求单个坐席带宽为100K上下行对称）、调整语音编码为729试下 b如用户的声音有问题，说明线路侧送来的声音就断断续续的，让线路供应商检查。 4、通话中断 要问题的被叫号码，查询通话记录，看挂断方，如果是被叫挂断，说明是线路或客户挂断了，还可以听录音，听下录时场景，是不是用户不愿意接听电话或当时忙就给挂断了的 5、接听就断 要问题的被叫号码，查询通话记录，查看挂断原因，如果是488，说明是语音编码问题，调整软电话语音编码
通话中的问题排查

## Slide 19
系统操作问题
1、登录不了web系统 密码是否正确、我们是否可以正常登录、帐号状态是否正常 2、打开菜单报错 角色配置是否正常、数据字典配置是否正确（表头、检索项、字段详情） 3、操作某个功能报错 哪个功能在什么场景下报错？我们本地测试是否报错
4、批量下载录音出问题 是否安装迅雷11？下载的录音里是否是历史录音，不含今天，当天的录音批量下载不了 5、客户资料导入、导出问题 我们在本地导入他的资料是否有问题，打开浏览器log查看报错 6、自定义字段、检索项、表头、菜单 需要配置数据字典实现，一般1个工作日，然后按用户需求配置对应数据并测试

## Slide 22
xml路由详解

## Slide 23
外呼xml新增
此时选外呼
被叫前缀：正常使用对应公司中继号码中的前缀，如果不经过我们td平台，直接与线路商对接，配置线路商要求的被叫前缀，如果对方说无前缀，那就不写
出局网关，走我们td平台时，使用我们td的ip地址和端口，也就是默认值就行，不使用我们td时，使用线路商的ip地址和端口
呼叫方式：api是指api接口呼叫或系统中发起呼叫，sip是指软电话、IP话机等客户端直接发起的呼叫，选择单个，只支持单种呼叫，选择api+sip时两种方式都支持

## Slide 24
outcall---xml详解
outcall：使用软电话或ip话机等客户端直接发起的呼叫，此时外呼记录中呼叫方式的值为inbound
路由名：名字而已，意义不大
条件：判断哪些条件可以走词路由，zysipappid，值为对应公司的appid，别的公司的呼叫不会走到此路由来，destination_number，被叫号码，也就是用户呼的被叫号码
录音参数，执行录音，回铃声这三部分，基本固定不变
桥接出局：
外显号码自动获取，有个性化需求时写固定值，
被叫前缀：正常使用对应公司中继号码中的前缀，如果不经过我们td平台，直接与线路商对接，配置线路商要求的被叫前缀，如果对方说无前缀，那就不写，如：/$1@
ip地址和端口，走我们td平台时，使用我们td的ip地址和端口，不使用我们td时，使用线路商的ip地址和端口

## Slide 25
api呼叫与out相比的区别
api呼叫：使用系统发起呼叫或使用api接口发起的呼叫，发起后，平台会先呼客户端，客户端接听后，再呼叫被叫号码，外呼记录中呼叫方式的值为outbound，api的值为调的哪个呼叫接口方式
执行录音：使用的是脚本，api呼叫时的固定写法，不会变
桥接出局：
外显号码自动获取，有个性化需求时写固定值，
被叫前缀：正常使用对应公司中继号码中的前缀，如果不经过我们td平台，直接与线路商对接，配置线路商要求的被叫前缀，如果对方说无前缀，那就不写，如：/$1@
ip地址和端口，走我们td平台时，使用我们td的ip地址和端口，不使用我们td时，使用线路商的ip地址和端口

## Slide 26
个性化外呼xml
在条件中再加一条判断条件，一定要加在中间，此时增加的是caller_id_number主叫号码，就是按sip号分类不同的路由走向，也可以加IP地址等等，按需个性化调整
主叫号码（sip号分流），outcall呼叫使用以下条件：
<condition field="caller_id_number" expression="^(812228|831713)$"/>
api呼叫使用以下：
<condition field="${caller}" expression="^(812228|831713)$"/>

## Slide 27
来电xml路由详解

## Slide 28
来电一对一
来电一对一：有的客户的外显号码和坐席是一对一的，就是一个坐席一个外显号码，此时当用户来电时，呼叫的哪个外显号码，要把来电转接到对应的坐席，所以配置此类型的来电xml路由，来实现此功能
中继号码：此列要把所有的外显号码都填进来，多个以 “|” 分隔，格式见上图，客户使用中外显号码有变动时，都要更新这里的外显号码，其它内容基本不用变化

## Slide 29
来电一对一xml新增说明

## Slide 30
来电记忆xml新增说明
来电记忆：
有的客户外呼时，所有中继号码是轮询显示的，此时用户如果来电，此来电转给哪个坐席？
为了合理解决此问题，使用来电记忆配置，当有来电时，平台会在外呼记录中查询哪个坐席拨打过此用户号码，就会将此来电转接给对应坐席，用此方法解决此来电问题
中继号码：外显号码变动时，要求同步更新xml中的中继号码

## Slide 31
来电ivr--xml新增说明
来电ivr:
固定对外的服务热线，也就是中继号码，此号码可能是固话，也可能是400或95等，当有用户呼入时，先进入ivr流程，通过用户的选择，进到队列，把来电按规则分配给坐席
此处需要提前配置好ivr，也要完成ivr与中继号码、时间的绑定（步骤详见语音导航配置教程）

## Slide 32
来电acd--xml新增说明
来电acd:
用户拨打对应中继号码后，将来电直接加到队列中，按队列规则将来电分配给坐席人员接待
中继号码：中继号码变动时，此处要同步更新

## Slide 34
功能模块：
帐号管理：公司开户、坐席开户、中继号码、队列、部门、xml管理等
td平台
ivr配置：ivr流程、中继号时间ivr绑定
语音机器人配置：机器人流程、意图识别
外呼任务：批量外呼、预测式外呼、机器人外呼
数据字典配置：角色、表头、检索项、详情字段、模型等配置
外显规则配置
智能质检配置
录音预约批量下载配置
小号平台